## Slide 1
掌握智能，蜂动未来
Rein Intelligence · Bee the Future
智蜂创元 · Z-MAX 具身智能机器人系统
立 项 申 请 书
© 智蜂创元 All Rights Reserved.

## Slide 2
目 录
1. 项目概述与核心指标
2. 产品规划路线图
3. 创元 XWorld 平台架构
4. Z 系列场景与能力
5. 技术规格
6. 精密操作能力
7. 模型演进路线
8. 团队与项目管理
9. 立项总结
© 智蜂创元 All Rights Reserved.

## Slide 3
一、核心性能指标 · 极致性能的量化标准
检验机器人精细操作能力的"试金石"
🎯 ±0.02mm
重复定位精度
✅
⏱️
⚡
FW Loading（固件加载）与电口/光口插拔 — 微米级定位 + 柔性力控 + >99% 成功率

## Slide 4
二、智蜂通用具身机器人产品规划
同一套智能引擎，L2 到 L4 软件定义进化
🤖 Z700 轮式双臂机器人 [L4 旗舰]
轮式底盘自主导航，双臂协同精细操作。覆盖老化箱插拔、产线巡检、多工位联动作业。全自主执行+自适应+自恢复。
🔧 Z700F 固定式精密插拔 [L2 基线]
单工位高精度插拔产线。珞石SR5-C机械臂+DH夹爪，5工位循环：入料→扫码→刷程序→AOI检测→出料。
📦 Z100L 料笼搬运机器人 [L2 搬运]
上下料+料笼搬运专用，负载>50kg。OE区统一配置。
🔬 Z700F + AOI 目检机器人 [L2 目检]
精密AOI目检专用。显微镜检、外观检查、缺陷判定。

## Slide 5
三、创元 XWorld · 开启工厂全技能智能体新时代
🧠 创元·大脑 XAgent
面向工厂的全技能智能体。统一指挥，安全高效自主交互与操作。
📊 创元·数据 XData
垂直场景的全模态数据。贯通人机料法环全要素工艺数据。
🤖 创元·机器人 XRobot
垂域模型+强健肢体。感驱控一体，快速低时延精准执行。
89条原子技能 · 8大类: 装配工艺(15) · 操作执行(15) · 感知定位(15) · 质量检测(10) · 安全集成(10)

## Slide 6
四、智蜂 Z 系列 · 工厂新物种
A · 搬运上下料
线边仓/产线分拣/搬运/上下料。视觉+触觉+听觉多模态感知。Z100L。
B · 精密操作
电口/光口插拔。±0.05mm定位。亚毫米级精密装配。Z700F/Z700。
C · 质量检测巡检
机器人协同AOI检测。光学+激光+AI。设备盘点/规范巡检。Z700F+AOI。
D · 柔性无人工厂
端边云协同。分段+端到端+世界模型。工厂Agents协同。Z700Plus。

## Slide 7
五、开发路线图 · 2026→2028
单工位验证 · 2026Q3
光模块插拔 · 固定轨迹 · Orin Nano边缘部署 · 力控±0.02mm
多工位联线 · 2026Q4
抓取→插拔→AOI×6全链条 · Sys1端侧VLA-T力控闭环 · 99%+良率
全产线智能 · 2027Q2
多机协同 · 换型自适配 · VLA-T+GR00T · 云端训练闭环
→
→

## Slide 8
六、Z700 技术规格
最高身高
~1700mm
臂展
~1542mm
单臂臂长
~696mm
整机重量
≤185kg
单臂负载
≤5kg
双臂负载
≤10kg
洁净度
Class 10000 (ISO 7)
防护等级
IP42 / 手臂 IP50
定位精度
±0.05mm (Z700F) / ±0.02mm (Z700Plus)
力控精度
0.05N (Z700F) / 0.03N (Z700Plus)
操作成功率
>99%
UPH
<12s

## Slide 9
七、精密操作能力 · 在"针尖上跳舞"
01 取料
3D视觉识别抓取。高精度3D视觉引导，识别微小零件位姿，无损伤抓取。
02 过站
高速动态路径调整。实时调整路径，确保运动节拍与精度双重达标。
03 上料插入
微米级精准力控。精准对位+柔性力控，接口无偏移无损伤精准插入。
04 机台拔出
平稳分离防损伤。匀速拔出，避免冲击损坏精密电路接口。
05 下料
高效运动保节拍。最优轨迹快速完成下料，满足整线高节拍要求。
06 分检
智能视觉分拣。读取状态码，良品与不良品分拣至不同区域，全流程闭环。

## Slide 10
八、创元具身模型演进路线
第一阶段：分段式
「分而治之」流水线控制 代表：YOLO+CuRobo
第二阶段：端到端
「数据驱动」单模型闭环 代表：ACT / SmolVLA
第三阶段：VLA一体化
「语义驱动」多模态智能体 代表：π₀ / GR00T
第四阶段：世界模型
「感知-想象-行动」闭环 代表：潜空间预测+视触觉融合

## Slide 11
九、项目团队与立项总结
xspace 总工
Sys架构·GUI引擎·Orin部署 18项·88%完成
web PM/前端
Sys2训练·Web全站·仿真验证 18项·94%完成
小芳 硬件
Orin采集·MAC转发·硬件测试 14项·78%完成
立项总结
技术先进性：视触觉混合动作模型、端到端感知决策控制、>1kHz力控闭环。 市场紧迫性：AI算力爆发驱动光模块扩产，精密制造人工替代刚需。 团队完备性：三人核心团队覆盖全栈，模型+硬件+部署闭环。 总进度：50项任务·44完成(88%)·4进行中·零阻塞。

## Slide 12
谢 谢
智蜂创元 · datadrive.world
掌握智能，蜂动未来